## Slide 1
강사명 : 김정인
email : jikim@ioacademy.co.kr
무선네트워크 : gLGE
passwd : 123lgdp456
강의 환경 : ubuntu 16.04, Kernel 3.10 , virtual box , nexus 9 (usb)
강의 자료 : ubuntu.zip ( USB로 배포 ) ,
수강생전용 드라이브에 압축 해제 : ubuntu.vdi
git-hub : https://github.com/ioacademy-jikim/kernel
강의 공유 : ftp server ip : 10.164.168.78 , filezilla를 이용해 접속
id : linux
passwd : 없음
01_day.ppt
01_day 폴더
45분
15 - 20분 쉬는시간
11시50분 - 1시10분

## Slide 2
수업 내용
1. 리눅스 커널 역사 / 소개
2. 환경설정 , kernel compile , 보드 포팅
3. system call 추가
4. kernel module programming ( GPL, MODULE_LICENSE,
module_init, module_exit, __attribute__ )
5. timer, interrupt, work queue
--------------------------------------------------------
6. Process ( 생성, 실행, 종료, 파괴 )
7. Schedule( O(n) , O(1), CFS )
8. Process vs Thread
---------------------------------------------------------
9. Memory Management( buddy system, slab allocator, vmalloc )
10. Virtual Memory
---------------------------------------------------------
12. Virtual File System ( ext2 )
13. 파일 분기 구조 ( 함수 포인터 ) sys_open();
14. major / minor 분기 구조

## Slide 3
리눅스 운영 체제 구조
kernel
Hardware
X window
RDBMS
Network
Admin.
Package
csh
vi
who
a.out
du
telnet
grep
ps
ls
gcc
sort
wc
문) 리눅스 커널과 양파와의 유사성은 무엇인가?

## Slide 4
리눅스 운영 체제 구조
Hardware
Hardware Control (Interrupts handling, etc)
File System Management
Buffer Cache
Device Drivers
Process
Management
IPC
Context
Memory Management
System Call Interface
Libraries
User Programs
User Programs
Trap
User level
Kernel level
(Source : The design of the UNIX OS)
HW level
system programming
application programming

## Slide 5: Linux 역사 및 특징
리눅스의 역사
Before UNIX
  Multics: 1965, AT&T (Bell Lab), General Electronic, MIT
Epoch
  1969, Ken Thompson, “Space Travel” on PDP-7 - / ASM
  Dennis Ritche - C 언어
  s5fs, ed, shell (Bourn shell의 조상)
  1973년 “The UNIX Time Sharing System” in CACM
BSD
  Billy Joy, Chuch Haley (대학원생)
  ex, csh, paging based virtual memory system, TCP/IP, ffs, socket
  1993년 4.4BSD (final version, 이후 BSDI 회사 )
AT&T System V
  Version 1,2,…,7, System III, System V, … SVR4.2/ESMP
  region based virtual memory, IPC, remote file sharing, STREAM,

## Slide 6
리눅스의 역사
Commercial UNIX
  XENIX (MS, SCO), SCO UNIX (SCO), AIX (IBM, Journaling FS), HP-UX (HP),
  ULTRIX (DEC, 최초의 MP), OSF/1 (Digital), ….
  SunOS (Sun Microsystems, VFS, NFS), Solaris, Unixware (Novell)
Mach
  최초의 micro-kernel
  chorus, Exo-kernel, SPIN, L4, ….
standard
  SVID(System V Interface Definition), POSIX (IEEE), X/OPEN (Inc.)
  UI (SUN, AT&T : Solaris), OSF (OSF/1)
Linux
  Performance oriented
  Philosophy of COPYLEFT

## Slide 7
리눅스의 역사
리차드 스톨만 : 자유소프트웨어재단( FSF ) C - C++ - D
GNU - Gnu is Not Unix
Gnu is Not Unix
Gnu is Not Unix
...
Hurd, gcc, gdb , .....
GPL
Linux (0.0.1 1991 )- 리누즈 토발즈 vs 타넨바움 ( MINIX )
  Performance oriented
  Philosophy of COPYLEFT

## Slide 8
리눅스의 특징
Linux의 장점
  오픈소스
    무료( 다만 상업화 하기 어려움 )
  "작은것이 아름답다" 는 철학을 따름
    file: 다만 데이터의 흐름임
  간단하고 일관성 있는 인터페이스
    data, device, pipe, socket, memory, process, … 커널내 모든 객체는 하나의 파일로 간주함
  이식성이 강하다.
    99% C 언어로 구현됨 ( 일부 어셈블리로 구현됨 )
  진정한 병렬성
    Multitasking (Time Sharing), Multiprogramming, Multiprocessor, Multiuser

## Slide 9
리눅스의 특징
리눅스의 단점
  너무 많은 버전이 존재
    RedHat, Ubuntu, CentOS, Suse, Debian ...
  작지않고 빠르게 발전함
    2~3년에 한번씩 완전히 새로운 버전이 등장
  진입장벽이 높음
    초보자가 접근하기 어려움
  GUI 지원이 약함
    현재는 GUI 지원이 되지만 Windows나 MAC에 비해 약함

## Slide 10
#include <linux/module.h> // init_module, cleanup_module
#include <linux/kernel.h> // printk
int init_module(void)
{
printk("init_module\n");
return 0;
}
void cleanup_module(void)
{
printk("cleanup_module\n");
}
# vi module_1.c

## Slide 11
obj-m = module_1.o
default :
make -C /root/tegra SUBDIRS=/root/android/my_test/01_day modules
# vi Makefile
# make
module_1.ko

## Slide 12
# adb push module_1.ko /data

## Slide 13
타겟보드
# adb shell
flounder:/ # cd data
flounder:/data # ls module_1.ko
module_1.ko
# lsmod
Module Size Used by
flounder:/data # insmod module_1.ko
flounder:/data # lsmod
Module Size Used by
module_1 875 0
flounder:/data # dmesg
[226122.308394] init_module
flounder:/data # rmmod module_1
flounder:/data # dmesg
[226203.615388] cleanup_module

## Slide 14
#include <linux/module.h> // init_module, cleanup_module
#include <linux/kernel.h> // printk
#include <linux/gpio.h> // gpio_get_value
int init_module(void)
{
int ret;
printk("init_module\n");
ret = gpio_get_value( 170 );
printk("ret=%d\n", ret );
return 0;
}
void cleanup_module(void)
{
printk("cleanup_module\n");
}
# vi module_1.c

## Slide 15
module_1.c 의 문제점 : 라이센스를 명세하기 않으면
하드웨어 제어용 함수를 호출 할 수 없다.
module_1: module license 'unspecified' taints kernel.
# insmod module_1.ko
insmod: failed to load module_1.ko: No such file or directory
# dmesg
[226554.229286] module_1: Unknown symbol __gpio_get_value (err 0)
static inline int gpio_get_value(unsigned int gpio)
{
return __gpio_get_value(gpio);
}
int __gpio_get_value(unsigned gpio)
{
return gpiod_get_value(gpio_to_desc(gpio));
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(__gpio_get_value);